## Slide 1
Лазарева Надежда Ивановна
Советник Управления контроля и надзора в сфере связи
Построение сетей электросвязи
и порядок ввода их в эксплуатацию

## Slide 2
Сеть связи общего пользования, предназначенная для оказания услуг электросвязи любому пользователю
Виды сетей связи, предназначенных для возмездного оказания услуг электросвязи
Выделенные сети связи, предназначенные для оказания услуг электросвязи ограниченному кругу пользователей

## Slide 3
Сеть связи общего пользования
Телефонная сеть связи
Сети фиксированной телефонной связи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и использующие ресурс нумерации географически определяемых зон нумерации;
Сети подвижной радиотелефонной связи, не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и использующие ресурс нумерации географически не определяемых зон нумерации

## Slide 4
Сеть связи общего пользования
Сети связи, определяемые по технологии оказания услуг связи
Сети передачи данных
Телеграфные сети связи
Сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания

## Slide 5
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные
требования к построению,
присоединению и пропуску трафика
Требования к построению телефонной сети связи общего пользования - приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 97;
Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия - постановление Правительства РФ от 28 марта 2005 г. № 161;
Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования - приказ МининформсвязиРоссии от 08.08.2005 № 98

## Slide 6
Общие требования к построению
узлы связи могут строиться с территориально-распределенной архитектурой и централизацией функции управления коммутацией;
возможно комбинирование различного вида узлов связи сетей фиксированной связи;
допускается совместное использование средств связи операторами связи по договорам между операторами связи с разграничением зон ответственности;
в целях обеспечения бесперебойного функционирования средств связи должны использоваться резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование средств связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки

## Slide 7
Структура сети фиксированной телефонной связи
Абоненты
Точка присоединения сети междугородной и международной телефонной связи
Сеть фиксированной зоновой
телефонной связи
Сети местной телефонной связи

## Slide 8
Требования к построению сети
местной телефонной связи
узлы связи размещаются в пределах территории
муниципального образования;
сеть имеет присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи;
точки присоединения размещаются в каждом муниципальном образовании, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи;
не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб

## Slide 9
Требования к построению сети фиксированной зоновой телефонной связи
узлы связи размещаются в пределах территории одного субъекта Российской Федерации (города федерального значения);
точки присоединения размещаются в административном центре и в каждом муниципальном районе субъекта Российской Федерации;
сеть связи имеет присоединение ко всем сетям междугородной и международной телефонной связи

## Slide 10
Требования к построению сети подвижной радиотелефонной связи
узлы связи размещаются на территории Российской Федерации;
точки присоединения размещаются на территории каждого субъекта Российской Федерации, на территории которого функционирует сеть связи;
сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых она функционирует, имеет присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи;
сеть связи имеет присоединение к сети (сетям) междугородной и международной телефонной связи;
не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, расположенным в каждом поселении, на территории которого функционирует сеть связи

## Slide 11
Нумерация
Нормативные правовые акты
Российская система и план нумерации - приказ Мининформсвязи России от 17 ноября 2006 г. № 142;
Правила распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации - постановление Правительства РФ от 13 июля 2004 г. № 350;
Административный регламент Россвязи по предоставлению государственной услуги по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации - приказ Минкомсвязи России от 02.07.2012 № 167

## Slide 12
Российская система и план нумерации
Структура телефонного номера
7 АВС (DEF) Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7, где:
7 – код Российской Федерации
ABC – код географически определяемой зоны нумерации
DEF – код географически не определяемой зоны нумерации
Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7 - зоновый телефонный номер
Минкомсвязью России назначены коды:
АВС=365 Республике Крым
АВС=869 городу Севастополь
Код DEF=978 зарезервирован для Крымского федерального округа

## Slide 13
Порядок ввода в эксплуатацию
сооружений связи и сетей электросвязи, предназначенных для оказания услуг связи
Нормативный правовой акт
Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи - приказ Мининформсвязи России от 09.09.2002 № 113

## Slide 14
Последовательность действий
по созданию и вводу в эксплуатацию сооружений связи
1. Направление в территориальный орган Роскомнадзора уведомления о начале работ по созданию нового сооружения связи.
2. Строительство сооружения связи на основании утвержденной проектной документации.
Для сооружений связи, указанных в приложении «А», допускается использовать:
типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования);
схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи

## Slide 15
Перечень сооружений связи
(приложение «А»)
Распределительные системы приема телевидения и системы кабельного телевидения с количеством абонентов до 2500 включительно;
Одноинтервальные радиорелейные линии (станции мощностью до 20 мВт включительно);
Малые земные станции спутниковой связи, в том числе типа VSAT, с диаметром антенн 3,8 м и менее и мощностью излучения до 20 Вт;
Базовые приемопередающие станции, ретрансляторы, контроллеры базовых станций систем сотовой связи;
Соединительные линии, в том числе РРЛ, используемые для обеспечения внутрисетевого взаимодействия в сетях сотовой связи;
Переговорные пункты, таксофоны на телефонных сетях с линейно-кабельными сооружениями;
АТС, в том числе выносы и подстанции с максимальной проектной емкостью до 512 номеров включительно с линейными и межстанционными сооружениями;
Сооружения связи всех видов телематических служб

## Slide 16
Последовательность действий
по созданию и вводу в
эксплуатацию сооружений связи
3. Приемка сооружения связи приемочной комиссией
Перечень документов, представляемых в приемочную комиссию:
лицензия на осуществление деятельности по оказанию услуг связи;
сертификаты соответствия или декларации о соответствии на применяемые средства связи;
утвержденная проектная документация;
Документы о выделении ресурсов нумерации;
при наличии РЭС – свидетельства о регистрации РЭС;
договоры присоединения к другим сетям связи;
документы, подтверждающие организацию мероприятий по внедрению системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ)

## Slide 17
Приемка сооружения связи
приемочной комиссией
завершается подписанием Акта о вводе сооружения связи в эксплуатацию всеми членами Приемочной комиссии.
Акт утверждается должностным лицом оператора связи, назначившим Комиссию.
До ввода сооружения связи в эксплуатацию не допускается его использование для предоставления услуг связи.

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!